全国家电下乡产品（手机）项目

（已中标企业）

招 标 文 件

招标编号：0714－EMTC－3580/5-A

招   标   人：财政部经济建设司

商务部综合司

工业和信息化部电子信息司

招标代理机构：中国电子进出口总公司

2009年12月

目   录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 手机产品要求	13

第四章 承诺书	18

第五章 投标文件的格式	20

第六章 评标办法	28

# 第一章 投标邀请

中国电子进出口总公司受财政部经济建设司、商务部综合司、工业和信息化部电子信息司的委托，对“全国家电下乡产品（手机）项目（已中标企业）”进行国内招标。

- 项目名称

全国家电下乡产品（手机）项目（已中标企业）

- 招标编号

0714－EMTC－3580/5-A

- 项目说明

本项目为家电下乡产品（手机）的入围招标。项目的实施地区为：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省（自治区、直辖市）。主要内容是：按照农民消费升级的新趋势，组织工商联手，开发、生产适合农村消费特点、性能可靠、质量保证、节能环保、物美价廉的家电产品，并提供满足农民需求的流通和售后服务，鼓励企业投标生产符合我国自主知识产权标准的TD-SCDMA终端。对实施地区农民购买中标的手机产品，由国家财政以直补方式按产品销售价格的13%（最高不超过130元）给予补贴，以提高农民购买能力，加快农村消费升级，扩大农村消费，促进内需和外需协调发展。

- 投标人资格要求

- 投标人必须是在家电下乡推广产品（手机）项目（招标编号0714－EMTC－3100/5）或全国推广家电下乡产品（手机）项目(招标编号0714－EMTC－3247/5)中已中标的企业【如上述企业仅是名称发生合法变更，企业组织结构、股权关系、生产及售后服务能力等其他情况未发生实质性变化，更名后的企业仍为“已中标企业”】；

- 投标人必须是合法注册的、具有较强手机自主生产能力的企业，其生产、管理、物流能力足以保障本项目的实施；

- 投标人手机产品在所投标省（自治区、直辖市）具有一定的市场销量；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得在0714－EMTC－3580/5-A和0714－EMTC－3580/5-B项目中的一个或两个项目中同时进行投标；

- 母公司与其全资子公司、控股公司（控股50%以上），母公司的全资子公司、母公司的控股公司（控股50%以上），均不得在0714－EMTC－3580/5-A和0714－EMTC－3580/5-B项目中的一个或两个项目中同时进行投标；

- 投标人所投产品的品牌应是其自有品牌或获得品牌所有者针对本项目的唯一有效授权；

- 在0714－EMTC－3580/5-A和0714－EMTC－3580/5-B项目中的每个项目及同时两个项目中，同一品牌只能由一家合规的投标人进行投标；

- 投标人须拥有完善的质量管理体系，具备提供质量稳定可靠产品的能力。在最近两年内的国家及省级产品质量抽查中，该品牌的产品应抽查合格以及无重大人身伤亡事故；

- 投标人及其投标产品生产企业必须具有ISO9001：2000版质量管理体系认证证书，并在有效期内【如投标人所投产品的生产企业是投标人的全资子公司或控股子公司（控股50%及以上），仅需投标产品的生产企业具有ISO9001：2000版质量管理体系认证证书，并在有效期内】；

- 投标人及其投标产品生产企业必须具有环境管理体系ISO14001认证证书，并在有效期内【如投标人所投产品的生产企业是投标人的全资子公司或控股子公司（控股50%及以上），仅需投标产品的生产企业具有环境管理体系ISO14001认证证书，并在有效期内】；

- 投标人须具有完善的售后服务体系，具有24小时服务电话；维修服务能力须覆盖所投标省（自治区、直辖市）所有乡镇，维修服务网点在每一个所投标省（自治区、直辖市）的县（市）覆盖率不得低于90%(新疆、西藏、青海、甘肃、内蒙古、云南覆盖率不得低于50%)；

- 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

- 投标人必须购买《招标文件》并登记备案，否则无资格参加本次投标；

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的发售

- 时间：

即日起至2010年1月24日，每天9:00～11:30，13:30～16:30（国家法定节假日除外）。

- 地点：

中国电子进出口总公司（北京市复兴路甲23号电子大楼1217室，城乡贸易中心背面）。

- 售价：

每本人民币300元，售后不退。若投标人不便现场购买，可采用银行电汇方式（不接受个人汇款）。电汇购买招标文件费用及附加EMS费（人民币50元）至招标代理机构，同时将电汇底单复印件（注明汇款用途、投标人名称、项目名称及招标编号）连同购买招标文件登记表传真至招标代理机构，招标代理机构收到汇款后将尽快以EMS方式邮寄招标文件。

- 投标人必须购买《招标文件》并登记备案，否则无资格参加本次投标，招标文件电子版可在下述网站下载：www.jdxx.gov.cn;www.cheaa.com;www.ceiec.com.cn。

- 投标文件的接收及开标时间地点

1、投标文件接收时间及地点

2010年1月25日7：00至10：00。投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表递交至开标地点。

  - 投标截止时间

2010年1月25日10：00

逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

  - 开标地点和时间

地点：美泉宫饭店内指定的会议室

北京市西四环北路125号（四季青桥南再往南300米），电话：88869999 。

时间：2010年1月25日10：00。届时请投标人派代表参加开标仪式。

  - 以上时间、地点安排如有变化，另行通知。

招标代理机构：  中国电子进出口总公司

地       址：  北京市复兴路甲23号电子大楼（城乡贸易中心背面）

邮       编：  100036

开 户 银 行：  交通银行北京翠微路支行（行号：301100000363）

帐       号：  110060836018150019163

联   系  人：  谷键、郭红、王璐、张凯、杨海涛

联系人电话：   010－68296449 68296431 68296262 68296473

传      真：   010－68297012

电 子 邮 箱：  dept18@ceiec.com.cn

# 第二章 投标人须知

- 定义

- 招标人、招标代理机构

  - 本项目招标人是指财政部经济建设司、商务部综合司、工业和信息化部电子信息司。

  - 本项目招标代理机构是指中国电子进出口总公司。

- 投标人

  - 投标人是指响应本招标文件要求，并提交投标文件的企业。

- 已中标企业、新投标企业

  - “已中标企业”是指在家电下乡推广产品（手机）项目（招标编号0714－EMTC－3100/5）或全国推广家电下乡产品（手机）项目(招标编号0714－EMTC－3247/5)中的原中标企业。【如上述企业仅是名称发生合法变更，企业组织结构、股权关系、生产及售后服务能力等其他情况未发生实质性变化，更名后的企业仍为“已中标企业”】

  - “新投标企业”是指“已中标企业“之外的本项目投标企业。

- 已中标地区、新增投标地区

  - “已中标地区”是指本项目投标人在家电下乡推广产品（手机）项目（招标编号0714－EMTC－3100/5）与全国推广家电下乡产品（手机）项目(招标编号0714－EMTC－3247/5)中已中标的省（自治区、直辖市）之和。

  - “新增投标地区”是指本项目投标人所选定的、“已中标地区”之外的投标省（自治区、直辖市）。

- 已中标产品、新投标产品

  - “已中标产品”是指在家电下乡推广产品（手机）项目（招标编号0714－EMTC－3100/5）或全国推广家电下乡产品（手机）项目(招标编号0714－EMTC－3247/5)中已中标的产品。

  - “新投标产品”是指品牌、型号与“已中标产品“不完全一致的投标产品。

- 说明

- 本项目中标产品的入围资格有效期自中标通知书发出之日起至2010年12月31日止。

- 本项目的投标人仅限于“已中标企业”，投标产品必须是“新投标产品”。

- 投标人应在本项目所涉及的全部31个省（自治区、直辖市）中，“已中标地区”之外，选定全部或部分省（自治区、直辖市）作为“新增投标地区”进行投标。如中标，中标产品享受家电下乡补贴政策的范围为本项目新增中标地区和投标人“已中标地区”（已中标地区的情况已发生变化，不满足本招标文件相关要求的除外）。

注：“已中标产品”享受家电下乡补贴政策的范围为“已中标地区”和本项目新增中标地区，其入围资格有效期延长至2010年12月31日止（不满足相关要求的除外）。

- 本招标文件的解释权归本项目的招标人。

- 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括下列内容：投标邀请、投标人须知、手机产品要求、承诺书、投标文件格式、评标办法。

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的潜在投标人，均应将所需澄清的问题一次性提出，并在本招标文件所规定的投标截止时间15日前以书面形式通知招标代理机构，逾期的澄清要求将不被接受。

- 招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，招标人和招标代理机构可对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标代理机构回函确认。

- 投标文件

- 投标文件的构成

投标文件至少包括下列内容：

  - 开标信封，内含：

- 纸质投标报价单（一份正本）；

- 投标报价单电子版（全新U盘1份，采用招标文件网上电子版提供的excel格式,并在U盘外注明“投标报价单电子版”）；

- 投标保证金（加盖投标人公章的电汇底单复印件）；

注：1）开标信封需单独密封，并在开标前单独递交。

2）投标报价单电子版应从网上下载后直接填写，不得变更或更改，否则引起的一切后果由投标人自行承担。

3）“纸制投标报价单“文件应为电子版本的直接打印稿(须保证纸制投标报价单与所提交的投标报价单电子版内容完全一致)，并按要求签字、盖章。

  - 投标文件：包含但不限于：

（1）投标书；

（2）投标报价单；

(3) 承诺书；

（4）法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件（加盖投标人公章)；

（5）投标人营业执照复印件及税务登记证复印件(加盖投标人公章)；

(6) 招标文件所要求的ISO9001:2000版质量管理体系认证证书复印件(加盖投标人公章)；

(7) 招标文件所要求的ISO14001环境管理体系认证证书复印件(加盖投标人公章);

（8）投标人企业组织结构及股权关系说明（或出资人情况说明）；

（9）投标产品的品牌是自有品牌或获得品牌所有者针对本项目唯一有效授权的证明文件；

（10）投标人声明函及附件；

（11）投标人手机产品的产销量表；

（12）新增投标地区投标人售后服务网点情况介绍。说明新增投标地区的县（市）、乡镇服务网点的覆盖情况、提供售后服务网点清单（售后服务网点清单按招标文件第五章售后服务网点一览表给出的格式填写,可单独装订成册）；

（13）企业信息一览表（按招标文件第五章给出的格式填写）；

（14）以投标产品型号为单位提供：

- 产品的CCC证书、入网许可证（复印件加盖投标人公章）

- 入网检测报告及其他所要求的检测报告（复印件加盖投标人公章）

- 产品性能指标一览表

- 产品的基本情况和主要性能指标（详见第三章）

- 产品的使用手册原件或复印件

- 投标产品样品一套

（15）投标人应提供的其它相关资料。

- 投标文件的编写

  - 投标人应按照招标文件第五章“投标文件的格式”的要求完整地填写招标文件中所要求的相关内容。

  - 投标人应将投标文件按招标文件要求的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，可分册装订。

- 投标报价

  - 投标报价应包括产品生产、运输、保险、安装、销售和售后服务及相关税费等在内的一切费用，且需充分考虑销售环节合理的税费（销售网点销售家电下乡产品必须开具税务发票）。

  - 在投标人选定的所有投标地区内，每种型号产品只能有一个报价且不得高于2000元，如中标，该价格即为投标人该型号产品在所有中标地区内终端零售的最高限价。投标人应充分考虑报价的合理性，不能低于成本或恶意高价竞标。

  - 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

  - 投标人的投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

注：以上报价方式请各投标人严格遵守，否则引起的一切后果由投标人自行承担。

- 投标保证金

  - 投标保证金是为了保护招标人和招标代理机构不因投标人的行为而蒙受损失。招标人和招标代理机构因投标人的行为而蒙受损失时，可根据16.6条的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金是投标文件的必须要件，本项目投标保证金为5万元（伍万元），应于投标截止时间的2个工作日前汇入招标代理机构指定帐号。

  - 投标保证金形式：银行电汇。（不接受个人汇款及其他形式的投标保证金）

注：请各投标人将投标保证金电汇底单复印件加盖投标人公章后放入单独密封的开标信封中，同投标文件一起递交。

  - 未中标人的投标保证金在定标后无息退还。

  - 中标人的投标保证金在中标人与招标人签订协议后，招标机构将从其投标保证金中扣除中标服务费，剩余部分无息退还。

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或

- 中标人在规定期限内未能与招标人签订协议；或

- 投标人有严重违反《中华人民共和国招标投标法》及国家和/或地方相关法规行为的。

- 投标有效期

  - 投标应自规定的开标日后60个日历日内保持有效，投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本招标文件中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应提交一份正本投标文件和二份副本投标文件，二份电子版本，其中一份为光盘，一份为U盘(文字以Word格式，表格以Excel格式，），每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符以纸制文件为准。

  - 投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将“投标文件”正本、所有副本和电子文档分别用信封密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本和电子文档，再将单独密封包装的正本、副本和电子文档用信封或文件盒（箱）密封包装于一件包装内，并在正面标明招标编号、项目名称、投标人名称且注明“于  年  月  日10：00之前（投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将“投标报价单（纸质）”、“投标报价单电子版”和“投标保证金（电汇底单复印件加盖投标人公章）”单独封装在一个信封内与“投标文件”分装，并在开标前递交招标人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任； 由于不可抗力或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于“投标邀请”中规定的截止时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是“投标邀请”中指明的地址。

  - 招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在投标截止时间之前送达招标代理机构；且该通知需经正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

  - 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则其投标保证金将按规定被没收。

- 开标与评标

- 开标

  - 招标代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人参加开标的代表须签到。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

  - 招标代理机构将做开标记录，投标人代表将在开标记录上签字确认。

- 评标委员会

  - 招标人将按照有关规定组建评标委员会。

  - 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行评审，并向招标人提交书面评标报告。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定对投标文件进行评审。

- 与招标代理机构、招标人和评标委员会的接触

  - 除第六章“投标文件的澄清”的规定的外，从开标之日起至中标通知发出期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人和评委接触。

  - 投标人试图对招标代理机构和招标人、评委的评标或授标决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

- 授标

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标通知书

中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

- 履约保证金

本项目的中标人不需再缴纳履约保证金，前期已缴纳的履约保证金适用于本项目。

- 中标服务费

中标人须向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费标准：1000元/中标型号，从投标保证金中扣除。

# 第三章 手机产品要求

家电下乡工作是促进社会主义新农村建设、提高农民生活质量、扩大农村消费、统筹国内外市场的一项重要举措。投标人应充分考虑农村消费环境和农民消费特点，研究开发物美价廉、性能可靠、质量保证、节能环保、操作简单的家电产品。同时，应加强和完善农村售后及维修服务，确保农民买得放心、用得满意。

一、投标机型及投标产品数量

1、投标产品为“新投标产品”。

2、投标产品可包含GSM数字移动电话机、CDMA 1X数字移动电话机、CG双模数字移动电话机、cdma2000数字移动电话机、WCDMA数字移动电话机、TD-SCDMA数字移动电话机。

3、投标人最多可投标50个型号的产品。

二、投标产品的报价

1、投标报价应包括产品生产、运输、保险、安装、销售和售后服务及相关税费等在内的一切费用，且需充分考虑销售环节合理的税费（销售网点销售家电下乡产品必须开具税务发票）。

2、在投标人选定的所有投标地区内，每种型号产品只能有一个报价且不得高于2000元，如中标，该价格即为投标人该型号产品在所有中标地区内终端零售的最高限价。投标人应充分考虑报价的合理性，不能低于成本或恶意高价竞标。

三、产品的性能

1．基本要求

（1）符合相关国家标准和行业标准及国家相关的法律法规的要求；

（2）获得国家CCC认证证书；

（3）产品通过入网检测认证。

2． 配件要求

（1）锂离子电池符合GB/T 18287、YD 1268.1标准；

（2）充电器符合YD/T1591、GB 4943、YD 1032或GB 19484.1标准，优先考虑获得国家认证证书的产品。

3．适应农村的性能要求

（1）振铃响度在50cm处大于75dB（A）；

（2）接收灵敏度较高；

（3）短信功能：存储容量100条以上；

（4）待机时间大于240小时；

（5）SAR符合YD/T 1644.1标准；

（6）沙尘、表面耐摩擦能力、挤压、扭曲等可靠性符合YD/T 1539标准；

（7）字体大于32PP、屏幕1.8”及以上；

（8）手机软件应符合YD/T 1438-2006标准《数字移动台应用层软件功能要求和测试方法》；

（9）硬件结构设计合理，操作方便灵活，外观美观大方；

（10）有毒、有害物质限值满足SJ/T11363-2006标准，优先考虑通过RoHs认证的产品；

（11）符合YD/T 1484-2006-1《移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》的要求。

4、其它适用于农村的性能

5. 操作要求：操作简单、方便，配有简明使用手册。

四、售后服务

1． 基本要求：

符合国家关于手机产品的三包规定。

2． 适应农村的要求：

（1）有24小时服务电话，对用户提出的问题能够随时答复；

（2）维修服务能力须覆盖所投标地区所有乡镇，维修服务网点在每一个所投标省（自治区、直辖市）的县（市）覆盖率不得低于90% (新疆、西藏、青海、甘肃、内蒙古、云南覆盖率不得低于50%）；

（3）保障5日之内解决用户产品出现的故障；鼓励企业在人口集中的中心乡镇设立售后服务点，有条件的可对地域大、农户分散的乡村开展巡回维修服务；

（4）中标企业应准备一定比例的备用机，当维修中遇到交通、维修配件供应、维修能力等方面的困难，致使用户的手机故障难以在5天内得到解决时，由企业为用户提供维修备用机。

五、其他要求

所有投标产品均须按型号提供用于市场销售的样品一套（样品不予退还）。

说明：

1、所有投标产品均应与标书中提供的检验报告、产品基本参数、基本技术信息完全一致。

2、中标产品的技术性能指标，企业提供的售后服务措施和承诺、维修网点等将在网上公布，接受社会监督，招标人也将对中标产品和维修网点进行抽查，如有不实，将做相应处罚，直至取消其中标资格。

手机产品性能指标一览表（企业填写）

品牌：               产品型号：                  产地：

| 项目 | 是否满足 （实测值） | 检测机构 | 检测报告 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 基本要求 |  |  |  |
| 1.1 符合相关国家标准和行业标准，及国家相关的法律法规的要求； |  |  |  |
| ★1.2 获得国家CCC认证证书； |  |  |  |
| ★1.3 产品通过入网检测认证； |  |  |  |
| 2． 配件要求 |  |  |  |
| ★2.1 锂离子电池符合GB/T 18287、YD 1268.1 标准； |  |  |  |
| ★2.2 充电器符合YD/T1591、GB 4943、YD 1032 或GB 19484.1标准，优先考虑获得国家认证证书的产品。 |  |  |  |
| 3. 性能要求 |  |  |  |
| 3.1 振铃响度在50cm处大于75dB（A）； |  |  |  |
| ★3.2 接收灵敏度较高； |  |  |  |
| 3.3 短信功能：存储容量100条以上； |  |  |  |
| 3.4 待机时间大于240小时； |  |  |  |
| ★3.5 SAR符合YD/T 1644.1标准； |  |  |  |
| ★3.6 沙尘、表面耐摩擦能力、挤压、扭曲等可靠性符合YD/T 1539标准； |  |  |  |
| 3.7 字体大于32PP、屏幕1.8”及以上； |  |  |  |
| 3.8 手机软件应符合YD/T 1438-2006标准《数字移动台应用层软件功能要求和测试方法》； |  |  |  |
| 3.9 硬件结构设计合理，操作方便灵活，外观美观大方； |  |  |  |
| 3.10有毒、有害物质限值满足SJ/T11363-2006标准，优先考虑通过RoHs认证的产品； |  |  |  |
| 3.11 符合YD/T 1484-2006-1《移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》的要求。 |  |  |  |
| 4. 其它适用于农村的性能 | 1． 2． 3． | 这一栏不需要检测报告，由企业自己填写，并作出承诺。 |

注：附投标产品上述性能的检验报告，检验报告须由正规检测机构（检测能力应获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可）出具,其中带★项目必须提供入网机构检测报告。

第四章 承诺书

致：              （招标人）：

根据全国家电下乡产品（手机 ）项目（已中标企业）（招标编号：0714-EMTC-3580/5-A）招标文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证我公司提供的投标文件的所有资料真实、合法、有效；

二、保证全面遵守家电下乡工作相关规定及要求，保证依据招标文件要求和我公司投标文件的承诺供应家电下乡产品；

三、保证不擅自更换产品的型号；

四、保证家电下乡产品的质量、功能符合国家和项目标准；

五、保证产品货真价实，不以次充好。保证不使用次等材料、简化工艺等措施降低成本；

六、保证投放市场的中标产品达到投标时确定的标准和要求，不擅自更改对安全或性能有影响的关键零部件；

七、保证拥有投标产品的合法知识产权，或已经从其所有者那里得到了合适的授权，保证用户在使用其产品时，不会受到第三方提出侵犯其知识产权的追索；

八、保证中标产品销售价格不高于投标价格及同期同类产品的市场价格；

九、遵守本项目确定的对产品价格的有关规定，不采取恶性压价竞争；

十、指定专人负责按要求进行产品标识卡号的申领工作，并根据产品标识卡的标准与编码规则，制作产品标识卡；

十一、保证按家电下乡工作要求配发标识卡。一台中标产品只附一张标识卡，不对非家电下乡产品配标识卡；

十二、保证遵守家电下乡信息管理系统安全密钥等安全管理规定，及时、真实、完整的填报有关生产及发货信息；

十三、保证对家电下乡产品提供优质售后服务和物流配送；

十四、遵守国家关于家电产品的三包规定及招标文件中的规定；

十五、根据不同地区消费特点，开发农村适销对路的产品，不将滞销商品向农村转移；

十六、及时做好家电下乡中标产品的生产和销售工作，保证家电下乡实施期间产品供应充足，不脱销、不断档，并做好相应的应急预案；

十七、保证自行承担家电下乡产品的生产与销售,自主经营、自负盈亏；

十八、保证不出现重大质量和安全的事故及重大环境违法行为；

十九、接受招标人及其授权单位和行业主管部门对家电下乡产品生产过程的监督巡查、产品质量抽查、产品供应和售后服务的检查；

二十、如发现我公司因自身原因违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，招标人有权撤销我公司的中标资格，并对我公司进行处罚及追究我公司法律责任；

二十一、我公司如中标，同意在接到中标通知书后，按本项目要求缴纳履约保证金。

本承诺书自我公司签字之日起生效。

承诺人（名称）：（盖章）

授权代表：（签字）

地  址：

电  话：

# 日  期：

# 第五章 投标文件的格式

# 一、投标书

中国电子进出口总公司

根据贵方全国家电下乡产品（手机）项目（已中标企业）的投标邀请，投标人（投标人名称、地址）决定参加下列              省（自治区、直辖市）（如无新投标地区，此处可空）的投标，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人提交下述文件正本一份，副本二份，电子版本二份。

- 投标报价单；

- 投标人须知中要求提供的所有相关文件及证明；

- 招标文件要求的其它相关文件及证明；

- 承诺书；

- 投标保证金。

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；

  - 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

  - 本投标有效期为自开标之日起 60个日历日；

  - 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金不再退还；

  - 投标人同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标；

  - 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称                                （加盖投标人公章）

投标人授权代表签字

地址                              电话

传真                              电子函件

日期

# 二、投标声明函

根据全国家电下乡产品（手机）项目（已中标企业）（招标编号：0714-EMTC-3580/5-A）招标文件要求，我公司郑重承诺本声明函的内容真实、合法、有效。否则，招标人有权撤销我公司的中标资格，并对我公司进行处罚以致追究我公司法律责任。

| 序号 | 内容 | 投标人目前情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业的基本情况，包括企业的组织和股权结构、财务状况、资信状况以及生产、管理、物流、产品研发能力以及企业履行社会责任情况 | 是否发生变化，如有，请后附相关说明及相关证明材料 |
| 2 | 近两年安全生产及所投品牌国家及省级产品质量抽查情况，服务电话情况等 | 是否满足招标文件相关要求（如需要，请后附相关说明及相关证明材料） |
| 3 | 投标人售后服务体系、维修服务能力及已中标地区维修服务网点的覆盖率 | 是否发生变化，如有，请后附相关说明及相关证明材料。（已中标地区维修服务网点覆盖率发生变化的，请按招标文件给出的格式提供目前的情况） |
| 4 | 售后服务措施和承诺 | 是否发生变化，如有，请后附相关说明 |
| 5 | 家电下乡工作方案和应急预案 | 是否发生变化，如有，请后附新的“家电下乡工作方案和应急预案” |

说明：1）投标人应首先说明目前情况较其之前家电下乡项目中标时的情况有否变化，

2）如有变化，需将目前情况以本声明函附件的形式加以说明，并附相关证明材料。

投标人名称                                （加盖投标人公章）

投标人授权代表签字

三、投标报价单

填写此表请使用网上下载的电子表格

四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      的        （投标人名称）的在下面签字的        （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的  （授权代表姓名） 为本公司的合法代理人，就                             （项目名称、招标编号）进行投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

被授权人姓名和职务

# 五、手机产品产销量表

| 投标人名称（加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 2008年手机产品的生产量 | 万台 |
| 投标省（自治区、直辖市） | 2008年销售量（万台） | 2008年销售额（万元） |
| 注：填写新增投标地区和已中标地区的产品销售量数据 |
| 授权代表签字： |

六、售后服务网点一览表

投标人：                               地区：            （省、自治区、直辖市）       网点县（市）级覆盖率      %

| 市级行政区 | 县级行政区 | 乡镇 | 维修网点名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 与本企业的经营关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 1、投标人须以省（自治区、直辖市）为单位，填写新增投标地区和已中标地区（售后服务网点的覆盖率发生变化的）本表所要求的相关信息。

2、市级、县级行政区一栏应列出该省（自治区、直辖市）所有的市、县级行政区域，无论有无网点。

3、与本企业的经营关系填：企业所属、本企业品牌专修、特约。

七、企业信息一览表

| 企业信息一览表 |
| --- |
| 企业全称 |  | 注册地 |  | 省/直辖市/自治区 |  | 市/区 |  | 区/县 |
| 单位详细地址 |  |
| 网址 |  | 企业规模1 |  |
| 是否为上市公司 | □是 □否 | 交易所2 | □上交所 □深交所 □港交所 □海外 |
| 主要负责人 | 职位 |  | 电子邮件 |  |
|  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 其它联系人 | 职位 |  | 电子邮件 |  |
|  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 下属生产基地名称 | 详细地址（包括邮编） | 产品类型3 | 联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  | 联系电话 | 电子邮件 | 手机 |
| 企业注册类型4 |  | 企业性质5 |  |
| 企业性质-合资方6 |  |
| 家电下乡中标产品大类7 |  |
| 上年固定资产总值 | 万元 | 上年总产值 | 万元 |
| 备注 |  |
| 填表日期 |  |
| 填写说明： |  |  |  |  |  |  |
| 企业规模是指大型企业、中型企业、小型企业，按照《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字[2003]17号)标准填写。 交易所是指上市的交易所，包括上交所/深交所/港交所/海外，请选择。 产品类型指生产基地生产的产品的类型，如冰箱、洗衣机、彩电、空调、计算机、储水式电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、电磁炉、微波炉、手机、冷柜，请根据自身情况填写。 企业注册类型指非公司企业法人、有限责任公司、股份有限责任公司、个体工商户、私营独资企业、私营合伙企业，请根据自身情况填写。 |
| 5、 企业性质指全民所有制企业（即国有企业）、集体所有制企业、联营企业（法人型联营、合伙型联营和合同型联营）、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、台资、港资、私营企业及其他企业，请根据自身情况填写。 |
| 6、 中外合资、中外合作和外资企业需填写外国出资方/合作方的注册地国籍；台资、港资企业请填写合资、合作或独资。 |
| 7、 填写家电下乡中标的产品大类（冰箱、洗衣机、彩电、空调、计算机、储水式电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、电磁炉、微波炉、手机、冷柜）。 |

# 第六章 评标办法

一、评标标准

1、初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性、编排有序性 | 符合招标文件对投标文件的组成要求，且投标文件编排有序 |
| 2 | 投标文件的签字盖章 | 投标文件有投标单位公章、法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书） |
| 3 | 投标保证金 | 投标人按规定递交投标保证金且投标保证金符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求 |

注：评标委员会依据以上标准对各投标人的投标文件进行初步评审，有一项评审因素不合格，其投标将被拒绝。

2、详细评审标准

2-1投标人

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 | 为已中标企业 |
| 2 | 投标人的相关证书 | 招标文件所要求的如营业执照、税务登记证、ISO9001质量管理认证证书、ISO14001环境管理认证证书等证书合法、有效 |
| 3 | 投标书、承诺书和声明函 | 格式和内容符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人资格及实施本项目的能力 | 满足招标文件投标人资格相关要求及项目实施能力的要求 |
| 5 | 售后服务措施和承诺 | 不低于投标人上一次中标时的水平 |
| 6 | 家电下乡工作方案和应急预案 | 不低于投标人上一次中标时的水平 |

注：评标委员会依据以上评审标准对投标人的情况进行评审，有一项评审因素不合格，该投标人的投标将被拒绝。

2-2地区（新增投标地区和已中标地区）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售量 | 在所投标地区有一定的市场销量 |
| 2 | 维修服务网点覆盖率 | 维修服务网点覆盖率是否有效满足招标文件要求 |

注：评标委员会依据以上评审标准，以省（自治区、直辖市）为单位进行评审，有一项评审因素不合格，该地区将被拒绝。

2-3投标产品

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 证书和报告 | CCC证书、入网证书 | 合法有效 |
|  | 入网检测报告、其他所要求的检测报告 | 合法有效且出具单位满足招标文件要求 |
| 性能 | 基本要求 | 符合相关国家标准和行业标准及国家相关的法律法规的要求 |
|  | 配件要求 | 满足招标文件相关要求 |
|  | 适应农村的性能要求 | 满足招标文件相关要求 |
|  | 其它适应农村的性能 | 具备 |
|  | 操作要求 | 操作简单、方便，配有简明使用手册 |
| 报价 | 投标产品的报价方式 | 报价的一次性、唯一性和不可调整 |
|  | 投标报价的合理性 | 不能恶意高价竞标或低于成本价投标 |

注：评标委员会依据以上评审标准，以型号为单位进行，对投标产品进行评审，有一项评审因素不合格，该型号产品的投标将被拒绝。

2-4其他评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件的其他实质性要求 | 满足招标文件的其他实质性要求 |

二、评审程序

1、初步评审

（1）评标委员会依据初步评审标准对各投标人的投标文件进行初步评审，有一项评审因素不合格，其投标将被拒绝。

（2）在评审过程中，评标委员会对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则可以接受。

（3）评标委员会的评审只根据投标本身真实无误的内容，而不依靠外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

2、详细评审

（1）评标委员会依据详细评审标准，对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

（2）评标委员会将按照投标人、投标产品、投标地区、其他的顺序进行详细评审，评审内容有一项不合格，将导致该投标人、投标产品或投标地区的被拒绝。

3、投标文件的澄清

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显错误等内容作必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复需由投标人法定代表人或投标文件签署人签字，并作为投标文件的一部分。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

三、中标候选人的确定

评标委员会按照评审程序完成对投标文件的评审后，推荐通过详细评审的投标产品（投标人、投标地区）为中标的候选人，并向招标人提交书面评标报告。

标书网www.biaoshu.com专业代理家电下乡投标

网址：www.biaoshu.com

博客：http://blog.sina.com.cn/biaoshu

电话：020-84091366，13022067895

服务QQ：279674008

家电下乡投标中标手册下载http://bbs.biaoshu.com/jdxx/jdxx_tb.doc

2010年家电下乡各产品招标文件下载：

·全国家电下乡产品（洗衣机）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/1xyja.doc

·全国家电下乡产品（洗衣机）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/1xyjb.doc

·全国家电下乡产品（彩电）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/2tva.doc

·全国家电下乡产品（彩电）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/2tvb.doc

·全国家电下乡产品（电冰箱）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/3dbxa.doc

·全国家电下乡产品（电冰箱）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/3dbxb.doc

·全国家电下乡产品（冷柜）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/4lga.doc

·全国家电下乡产品（冷柜）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/4lgb.doc

·全国家电下乡产品（手机）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/5sja.doc

·全国家电下乡产品（手机）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/5sjb.doc

·全国家电下乡产品（电磁灶）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/6dcza.doc

·全国家电下乡产品（电磁灶）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/6dczb.doc

·全国家电下乡产品（微波炉）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/7wbla.doc

·全国家电下乡产品（微波炉）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/7wblb.doc

·全国家电下乡产品（空调）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/8kta.doc

·全国家电下乡产品（空调）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/8ktb.doc

·全国家电下乡产品（计算机）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/9pca.doc

·全国家电下乡产品（计算机）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/9pcb.doc

·全国家电下乡产品（太阳能热水器）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/10tyna.doc

·全国家电下乡产品（太阳能热水器）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/10tynb.doc

·全国家电下乡产品（储水式电热水器）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/11dra.doc

·全国家电下乡产品（储水式电热水器）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/11drb.doc

·全国家电下乡产品（燃气热水器）项目（已中标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/12rra.doc

·全国家电下乡产品（燃气热水器）项目（新投标企业）招标公告

http://bbs.biaoshu.com/jdxx/12rrb.doc

新旧投标企业可投产品型号、限价、开标时间对照表

| 电磁炉 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 单灶头 (50个型号) | 双灶头 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于1000元 | 不高于1000元 |

| 储水式电热水器 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 额定容量（L）为投标机型 (50个型号) | 额定容量（L）为投标机型 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于2500元 | 不高于2500元 |

| 太阳能热水器 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 承压式和非承压式 (50个型号) | 承压式和非承压式 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于5000元 | 不高于5000元 |

| 燃气热水器 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 强排式产品，强排平衡式，供热采暖两用式(50个型号) | 强排式产品，强排平衡式，供热采暖两用式(50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于3500元 | 不高于3500元 |

| 彩电 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | CRT，LCD，PDP彩色电视机(50个型号) | CRT，LCD，PDP彩色电视机 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于7000元 | 不高于7000元 |

| 冷柜 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 无 | BD-XXX冷冻箱，BCD-XXX卧式冷藏冷冻箱，BD/BC（BC/BD）转换型冷脏冷冻箱 (50个型号) |
| 开标日期 | 无 | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 无 | 不高于4000元 |

| 计算机 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 台式和便携式计算机 (50个型号) | 台式和便携式计算机 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于5000元 | 不高于5000元 |

| 空调 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 冷风型和热泵型分体壁挂式空调器，冷风型和热泵型分体落地式空调器 (50个型号) | 冷风型和热泵型分体壁挂式空调器，冷风型和热泵型分体落地式空调器 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 分体壁挂式空调器〈=3500元 分体落地式空调器〈=6000元 | 分体壁挂式空调器〈=3500元 分体落地式空调器〈=6000元 |

| 电冰箱 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 双门或多门冷藏冷冻箱 (50个型号) | 双门或多门冷藏冷冻箱 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于4000元 | 不高于4000元 |

| 洗衣机 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 双桶洗衣机/ 全自动波轮式洗衣机 / 全自动滚筒式洗衣机(50个型号) | 双桶洗衣机/ 全自动波轮式洗衣机 / 全自动滚筒式洗衣机(50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于3500元 | 不高于3500元 |

| 微波炉 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | 微波加热型/ 组合型微波炉（微波+烧烤功能，微波+蒸功能）(50个型号) | 微波加热型/ 组合型微波炉（微波+烧烤功能，微波+蒸功能）(50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于1500元 | 不高于1500元 |

| 手机 | 已中标 | 新投标 |
| --- | --- | --- |
| 可投型号 | GSM数字移动电话机 / CDMA 1X数字移动电话机/ CG双模数字移动电话机 / CDMA2000数字移动电话机 / WCDMA数字移动电话机 / TD-SCDMA数字移动电话机(50个型号) | GSM数字移动电话机 / CDMA 1X数字移动电话机/ CG双模数字移动电话机 / CDMA2000数字移动电话机 / WCDMA数字移动电话机 / TD-SCDMA数字移动电话机 (50个型号) |
| 开标日期 | 7：00-10：00 （1/25/2010） | 7：00-10：00 （1/26/2010） |
| 限价 | 不高于2000元 | 不高于2000元 |

# 开标地点：美泉宫饭店内指定会议室

# 饭店地址：北京市西四环北路125号（四季青桥南再往南300米）

# 饭店电话：010-88869999

投 标 注 意 事 项

各投标人：

现就本次全国家电下乡产品项目的投标工作，特别提醒如下：

一、基本情况：

1、本次全国家电下乡产品项目按产品及潜在投标人的情况分为24个项目，各潜在投标人须认真阅读招标文件，并恰当选择适合自己的项目进行投标；

2、各项目须独立投标（独立的投标文件、独立的投标保证金等）。

二、投标保证金：

1、投标保证金必须采用银行电汇形式，不接受个人汇款及其他形式的投标保证金。

2、投标保证金须以项目为单位分别电汇（不要将几个项目的投标保证金合并在一起，一笔电汇），投标保证金电汇底单复印件（加盖投标人公章）须分别放入相应投标项目的开标信封中。

3、如购买标书也采用电汇方式，须将购买标书款与递交的投标保证金分别电汇。

4、开户银行：交通银行北京翠微路支行（行号：301100000363）

户    名：中国电子进出口总公司

帐    号：110060836018150019163

注意：请及早电汇，以免延误，影响投标。

三、开标信封：

1、按照招标文件要求，开标信封中应包括以下三内容：

1）投标报价单（一份正本）；

2）投标报价单电子版，采用招标文件网上电子版提供的excel格式。网上下载后, 直接“启用宏”后即可填写（全新U盘1份，并在U盘外注明“投标报价单电子版”）；

3）投标保证金（加盖投标人公章的电汇底单复印件）。

注：

- 投标报价单电子版应从网上下载后直接填写，不得变更或更改，否则引起的一切后果由投标人自行承担。

- 纸制投标报价单文件应为电子版本的直接打印稿(须保证纸制投标报价单与所提交的投标报价单电子版内容完全一致)，并按要求签字、盖章。

2、开标信封单独密封（不要和投标文件封装在一起），再随投标文件一同递交。

四、其他：

本项目投标截止时间是2010年1月25日上午10：00，逾期的文件不再接收，投标人务必不能迟到，并在规定的投标文件接收时间内尽早递交投标文件。