地 震 监 测 工 作 手 册

编写小组人员名单

组  长：  biaoshu.com

副组长：  BIAOSHU.COM

成  员：  赵加够

目  录

biaoshu.com市地震局地震地下水动态观测规范………………3

biaoshu.com市地震局地震监测工作管理制度…………………8

biaoshu.com市地震局宏观群测网点监测管理制度…………..11

biaoshu.com市短临监测预报跟踪方案……………………….13

# SW40水位仪使用细则………………………………….16

biaoshu.com市地震局地震监测技术系统故障报告制度……..19

biaoshu.com市地震局观测质量检评制度……………………..21

biaoshu.com市地震局震情会商工作制度……………………..24

地震监测设施和地震观测环境保护条例……………..32

地震科普知识…………………………………………...39

biaoshu.com市地震局

地震地下水动态观测规范

第一节  地震地下水动态观测的基本任务

第1条 地震地下水动态（以下简称地下水动态）观测的基本任务，主要是测量地下水位（水压）、流量、水温并在部分井孔测量气体含量、水化学成分等随时间的变化过程，为地震预报与科学研究提供准确、可靠、连续、及时的资料。

第二节  井网的布设原则与选井要求

第2条 井网布设要以地震危险区为主，重点控制区域性活动断裂，尤其是活动断裂的交汇点、拐点、端点和构造活动差异强烈地段等应力易于集中的部位及烈度异常区。布井要以能监控本区的主要应力集中区为原则，在主要地震危险区和重点监视区可适当加密。

第3条 观测井要选择开启程度弱、封闭条件好、岩性坚硬、导水性强的承压含水层。选井困难的地区，在干扰因素基本清楚的前提下，可选取局部承压含水层的井。

第4条 观测层要避开当地主要开采层和明显受外界气温、降水直接渗入影响的含水层，观测层和非观测层之间要严格止水。

第5条 选井时要注意选择自流井（上升泉），开展动水位、流量、水温、水化学成分等综合观测，实现一井多用，广泛开发信息，但要解决好排水问题。

第6条 过去映震能力较强的井，虽然其他条件尚差，也可适当考虑选为地震地下水动态观测井。

第7条 选井时注意选择交通方便、离居民点近的井孔，以便于观测和管理工作的开展。

第8条 选择观测井时要充分利用石油、地质、煤炭勘探等部门已有的井。在重要地区或必要地段需要打井时，要充分论证，慎重考虑。

第9条 所有观测井的地质、水文地质资料必须收集齐全，并建立技术档案。

第三节  观测井的建设

第10条 选定符合条件的观测井（泉）后，实施井（泉）建设。根据井孔实际，确定建井（泉）方案。方案必须明确观测项目、观测方法和可能达到的观测精度、实现长期稳定观测的措施。对于有条件的井（泉）尽可能开展综合观测。

第11条 观测室的建设要采取防震、防盗、防冻、防风和排水防潮措施。仪器台座要稳固，台面要平整。

第12条 井口要采取保护措施。在观测井周围半径一公里范围内严禁同层凿井采水。

第四节  仪器选择、调试与安装

第13条 凡确定投入观测的井（泉）必须按照各自观测项目要求精度，选用相应的观测仪器。水位观测项目要尽量选用国内先进的水位自动记录仪。

第14条 各种仪器在正式使用前必须按说明书（或观测细则）的要求进行全面检查确无损坏后，方可调试，确认达到出厂技术指标要求。

第15条 在正式安装前要对自记式水位仪的主要技术指标进行检验，主要包括仪器灵敏度的测试检验、观测精度的测试检验及记时误差的测试检验。

第16条 各种仪器必须严格按照说明书（或观测细则）的要求安装，并要求与仪器台座固定。

第五节  仪器的维护管理及使用

第17条 仪器的维护

1、观测室的环境必须满足仪器使用的要求，经常保持室内卫生、仪器清洁，保证仪器不受风沙和雨水侵袭。

2、监测人员必须了解仪器的构造、性能和工作原理，正确使用仪器，并能掌握一定的维修技术和常见故障的排除方法。

3、监测人员要加强管理，严禁不了解仪器性能的人操作仪器。观测室禁止无关人员随便出入。

第18条 仪器的使用及常见故障排除方法（见附录3、SW40型水位仪观测使用细则）

第六节  监测及记录

第19条 日常监测

1、监测人员应根据本井的观测内容制定出工作程序，并严格按程序进行工作。

2、正常情况下，监测人员每天上午8时（或某一固定时间）前后（±30分钟）进行换纸，要在5分钟之内完成换纸操作，并对仪器进行校测，认真做好记录。仪器记录间断，重新工作前、出现异常均要进行校测。

3、发现异常变化，要加强分析研究，做到边落实边上报，密切监视，保持高度警惕。

4、监测人员要认真填写记录薄和数据表。原始资料记录，要用硬质绘图铅笔填写在统一表格中，记录项目要齐全，字迹要工整、清晰。所有原始资料不准涂改，严禁伪造。记录错误的数据应用一横线划掉，在旁边填写正确的数据。

第20条 资料报寄

1、观测数据每周一采用电话报数方式向所在县（市）区地震主管部门及市地震局科技监测处报送一次。市地震局科技监测处电话：0531-2038050。在报数完毕后，要说明有无其他宏观异常变化。

2、月报采用信函方式将上月数据于每月初寄往市地震局科技监测处及县（市）区地震工作主管部门。（通信地址：biaoshu.com市广州大学城中山大学旁。联系人：biaoshu.com。邮编：510000。）

3、县（市）区地震工作主管部门要做好资料汇总、分析工作。要绘制水位、水温、流量、应力的日均值、五日均值和月均值曲线图并做好原始数据和原始记录图纸的归类、登记、存档工作。

第21条 本规范由biaoshu.com市地震局负责解释。

第22条 本规范从发布之日起执行。

biaoshu.com市地震局

地震监测工作管理制度

第一条  为进一步提高我局地震监测预报水平，加强骨干监测网点管理，确保各监测网点观测资料及时、准确、连续、可靠，结合我局实际，特制定本制度。

第二条  县（市）区地震局（科技局）要树立牢固的震情观念，积极配合市地震局，切实搞好地震监测工作。

第三条  骨干监测网点实行市、县（市）区两级管理，以县（市）区管理为主，市地震局主要负责业务指导。

宏观群测网点由县（市）区全面管理。

第四条  县（市）区地震局（科技局）要做好辖区内的地震监测工作，要深入监测网点调查研究，及时了解情况，帮助解决困难。要将骨干监测网点的地理位置、地震地质、水文地质、干扰因素等资料收集齐全，建立完善的技术档案。

第五条  骨干监测点监测人员要树立政治意识、大局意识、责任意识和震情意识，要具备严谨的工作态度，并按照市及县（市）地震局（科技局）观测规范要求，切实做好地震监测和数据报送工作，未经主管部门许可任何人不得随意改变。

宏观群测网点要搞好观察与观测，发现异常及时上报。

第六条  各监测点监测人员要相对固定。监测人员的更换必须经县（市）区地震局（科技局）批准，并报市地震局科技监测处备案。新聘任的监测人员要坚持先培训后上岗。

第七条  监测人员要切实做到数据的连续、可靠、准确、及时，不得中断，更不准伪造数据。当发现异常时，要进行加密观测，并及时上报县（市）区地震局（科技局），同时也可直接报市地震局。

第八条  县（市）区地震局（科技局）接到报告后，立即进行核实分析，要边落实边上报，及时提交异常调查报告。对重大异常，市地震局相关人员要在接到报告后24小时内赶赴现场调查核实，同时上报省地震局，并提交异常调查报告。

第九条  各骨干监测点要严格操作规程，观测仪器一旦出现故障，要及时报告县（市）区地震局（科技局），以便及时维修，恢复观测。

第十条  监测数据由科技监测处专人收集汇总，及时录入数据库，按时进行绘图分析，确保资料完整齐全，准确提报分析意见。

第十一条  所有监测资料要按时分门别类整理存档。要建立完善的书面档案和电子档案。

第十二条  各单位要按照《biaoshu.com市地震局观测质量检评制度》要求，定期组织监测资料检评工作，保证监测质量和监测水平的提高。

第十三条  未能按要求及时报送观测数据以及仪器维护管理工作出现失误，影响工作正常开展的单位，年终将不能参加监测工作先进单位、先进个人的评选。

第十四条  本制度由biaoshu.com市地震局负责解释。

第十五条  本制度自二OO二年十月一日起执行。

biaoshu.com市地震局

宏观群测网点监测管理制度

第一条  为进一步加强宏观群测网点管理，完善宏观群测网络体系，有力捕捉地震短临异常，发挥群测群防在地震短临预报中的积极作用，特制定本制度。

第二条  我市宏观群测网点的建设由市地震局统一指导，县（市）区地震局（科技局）具体组建辖区内的宏观群测监测网络。各宏观群测点隶属于所在县（市）区地震局（科技局），并由县（市）区地震局（科技局）行使管理职能。（biaoshu.com野生动物世界、biaoshu.com市动物园两处宏观群测点直属市地震局管理）。

第三条  县（市）区地震局（科技局）要充分认识做好群测群防工作的重要性，切实加强辖区内的宏观群测网点建设，不断探索宏观群测网点工作的新思路、新方法，推动宏观群测网络体系健康发展。

第四条  县（市）区地震局（科技局）要加强对宏观群测网点观测人员管理和培训，不断提高观测人员业务水平。及时帮助解决日常工作中遇到的困难和问题，确保观测工作正常开展。

第五条  观测人员要树立高度的责任心，负责对观测项目可能出现的所有异常进行监视，坚持每天定时观测，认真做好记录。

第六条  观测人员要不断加强地震知识学习，提高对地震宏观异常的认识和鉴别能力，确保观测信息准确、可靠。

第七条  发现异常现象，观测人员要结合个人经验，认真分析，并在第一时间上报给县（市）区地震局（科技局）或市地震局科技监测处（市地震局科技监测处电话：0531-2038050）。

第八条  县（市）区地震局（科技局）接到宏观异常报告后，要在第一时间赶赴现场进行实地调查，并及时撰写调查报告，上报市地震局科技监测处。

第九条  市地震局根据宏观异常报告，坚持专群结合，结合测震资料、骨干网点资料进行分析研究，及时核实异常，必要时，组织人员赴现场进行调查，并写出异常落实意见，上报省地震局。

第十条  观测人员于每月初将上月宏观群测网点观测资料寄往所在县（市）区地震局（科技局）。biaoshu.com野生动物世界、biaoshu.com市动物园的观测资料采用信函方式每半月向市地震局科技监测处上报一次（通信地址：biaoshu.com市广州大学城中山大学旁，联系人：刘晨，邮编：510000）。

第十一条  县（市）区地震局（科技局）要做好所辖宏观群测网点观测资料的归类、登记、存档工作。

第十二条  本制度由biaoshu.com市地震局解释。

第十三条  本制度自发布二OO三年八月一日起实施。

biaoshu.com市短临监测预报跟踪方案

当省地震局对biaoshu.com地区发布中短期地震预报后为强化我市的短临监测预报工作，加强地震前兆异常的监测与跟踪，结合biaoshu.com实际制定本方案。

# 一、短临跟踪思路和原则

短临跟踪工作要充分发挥市、县（市）区两个积极性，突出重点，兼顾一般，坚持继承性和发展性相结合，集中有限的人力、财力，努力做好预报区内的地震短临监测预报工作，力争抓住有减灾实效的地震短临预报，为政府决策提供依据，提高防震减灾工作的社会显示度。

# 二、强化短临跟踪措施

根据中强以上地震发生前后不同阶段所出现的各种异常现象及其组合关系与地震孕育发生过程的联系，进行综合预报，全面落实各项监测措施。

1、在中短期预报的前提下，坚持专群结合，多手段观测，把主要精力放在监测预报上，狠抓短临预报。

2、各监测网点要切实做到观测资料的准确、及时、连续、可靠，不得中断，更不准伪造数据。

3、各前兆观测手段根据震情发展和资料变化情况，按照专家意见随时准备进行加密观测。

4、对出现的新异常，要边落实边上报市地震局或省地震局震情值班室；对预报区内的异常，要落实区域范围，连续跟踪。特别是追踪中短期异常,向短临异常过渡或转折的前兆信息。

5、积极配合省局震情跟踪组做好现场震情的跟踪监测和对异常落实情况的及时分析，根据短临预报判定依据，迅速提交分析报告。

6、根据震情发展，一旦进入短期预报阶段，各前兆监测网点要把当日监测数据电话上报县（市）区地震局（科技局）和市地震局科技监测处，市地震局要进行双日会商或每日会商。

7、现场监测组要保持与市地震局和省地震局震情值班室之间的通讯联系。

8、坚持由领导带班的24小时昼夜值班制度。值班人员要严肃认真、一丝不苟，全面完成值班任务，凡因玩忽职守或擅离职守贻误震情者，要追究值班人和带班人的责任。

9、值班人员要负责看好仪器、守好电话、做好记录、有震情或重大事宜必须及时向领导汇报。

10、对已制定的《biaoshu.com市震后趋势快速判定工作预案》进行系统整理上网，使该方案更加实用。

# 三、短临跟踪组织

组长：biaoshu.com

成员：赵加够、biaoshu.com、大学城、县（市）区地震专管员、前兆监测网点观测员

主要职责：

1、协助省地震局做好现场震情跟踪监测工作。

2、收集宏观异常信息，负责异常调查核实。

3、做好震情趋势分析，提交分析报告。

# 四、工作总结

1、若破坏性地震在预期内发生，立即启动《破坏性地震应急预案》，转入震后应急。

2、根据震情发展结束短临强化监测预报工作后，各县（市）区地震局（科技局）要及时总结，全面分析现场工作经验，为以后做好现场监测预报工作提供经验。

# SW40型水位仪使用细则

一、仪器的安装

1、仪器必须固定在专用工作台上，并保持水平。

2、必须设定某一固定点作为测量的起点。仪器的放置方向、位置一定要保证观测方便.

3、浮漂重锤的吊装

① 重锤要靠近观测员而浮漂远原离观测人员，使滚筒沿逆时针转动时标志着井孔水位上升，反之水位下降。

② 浮漂与重锤的重量配置要严格按照仪器说明书进行配置。

③ 重锤上端吊绳不宜过长（一般2-3米）。一定要将重锤和浮漂系牢，防止脱落。

④ 浮漂在井下应活动自如，居井孔水面的中心位置。

⑤ 如果井孔斜度较大，应加扶正器（或导向器）以防止浮漂、重锤、吊绳摩擦井壁。

二、仪器的观测使用

1、自记钟

① 快慢的调节  打开钟盖板，拨开钟板密封窗，然后按下述方法对快慢针进行调节：

时间快，往顺时针方向拨；时间慢，往逆时针方向拨。

② 清洗  一般每年要清洗一次，清洗工作可在当地钟表服务部进行。

③ 换用  换用时，可将盖板上螺丝拧下，自记钟即可卸下。

2、记录笔

记录笔是特制的小钢笔，吸满一次墨水可用一星期左右。使用一段时间后，应用清水洗涤一次。笔尖部分严忌油污，以保证绘线流畅。

墨水是气象专用墨水，用完必须盖严，以免尘沙混入和水分蒸发，影响正常记录。

3、换记录纸

卸纸：首先顺时针旋转笔架螺丝使笔尖离开纸面，再松开水位轮固定螺丝钉，扳开拨钉，挑出记录纸一端捏住上拉即可卸下。

装纸：记录纸两端应事先沿端线折成直角。再将记录纸边插进槽缝中，一手压住纸面，一手转动滚筒1圈，将另一端纸边插进同一槽缝中，对齐线条并使记录纸紧贴在滚筒上。向前推压拨钉，使两拨杆的橡皮轮夹紧记录纸，然后放好记录笔即可进行工作。

4、对时

每天换纸时，即应将钟上满发条，上发条时，应转动笔架螺丝使记录笔抬离记录纸，然后用左手按反时针方向拧动旋动帽。

对时时，转动微动轮，使记录笔尖对准记录纸上相应时间。最后，拧松笔架螺丝，放下记录笔。

三、仪器常见故障排除方法

1、停止记录

① 石英钟停止走动

a．石英钟发条未上满，弦已走完。上发条即可。

b．石英钟出现故障。检查修理或更换仪器。

② 康铜丝折断或过松，使饶丝旋钮与康铜丝之间打滑。换康铜丝或调紧康铜丝。

④ 笔架的滑动杆生锈，摩擦力过大。必须将滑杆去锈上油。

⑤ 记录笔不下水或缺墨水。擦洗笔尖加足墨水，并使其下水通畅。

2、记录曲线出现阶梯状

浮漂、重锤或吊绳与井壁摩擦受阻，应使其离开井壁或加导向器。

3、记录曲线不反映水位升降

① 浮漂或重锤与吊绳缠绕在一起。应重新吊挂浮漂与重锤。

② 浮漂或重锤脱落，排除其故障，重新吊挂浮漂与重锤。

③ 浮漂进水等，平衡系统受到破坏。应更换浮漂，调整到平衡状态。

biaoshu.com 地 震 局

地震监测技术系统故障报告制度

- 为加强地震监测管理，及时、妥善处理地震监测工

作中出现的问题，保证监测设备正常运转，确保观测资料连续、准确、及时、可靠，特制定本制度。

第二条  各县（市）区地震工作主管部门要切实加强地震监测网点的管理，认真维护监测设备，保护好地震监测设施和地震观测环境。

第三条  各骨干监测点观测员要认真负责，按照《观测规范》要求进行观测，降低故障发生率，避免出现观测中断。

第四条  地震监测技术系统一旦出现故障，观测员要立即向本县（市）区地震工作主管部门和市地震局科技监测处报告。

第五条  出现一般性故障，不能中断观测，县（市）区地震工作主管部门应立即查找故障原因，及时排除，并将处理结果上报市地震局科技监测处。

第六条  出现较大故障，观测中断，市地震局科技监测处及县（市）区地震工作主管部门要立即组织人员检查、抢修。

本地管理的省骨干观测点出现故障，经检查，该故障本单位处理不了的，必须在故障发生后的12小时内将检查结果报告省局科技监测处和地震预报研究中心。

第七条  纳入省地震监测网的观测点的一般性故障，必须在2天内将故障原因及可能影响资料质量的情况，报告省地震预报研究中心。

第八条  对于较大故障，要在故障处理后2天内，由市地震局写出故障分析和处理报告，分别报省局科技监测处和地震预报研究中心。涉及仪器设备更新、改造的，要同时报省局计划财务处。

第九条  出现故障未及时上报、排除，影响观测工作开展的单位，年终不能参加监测工作先进单位的评选。

第十条  本制度由市地震局负责解释。

第十一条  本制度从二00一年九月一日起执行。

biaoshu.com市地震局观测质量检评制度

为了进一步做好专业台站（科室）和群测群防骨干点的观测工作，提高观测质量，根据中国地震局、biaoshu.com省地震局有关规定和《台站观测规范》，特制定本制度。

1、检评分为定期检评和随机抽查检评。

2、定期检评分为月检评、季检评、半年检评和年度检评。专业台站（科室）的月检评为各台站（科室）自检，季检评为县（市）区地震局、科技局（地震办）抽检，半年检评为县市区地震局、科技局（地震办）全面检评。年度检评则是市局对所有观测手段及项目进行全面检评；群测群防骨干点的月检评为各骨干点自检，季检评为县市区地震局、科技局（地震办）抽检，半年检评为县市区地震局、科技局（地震办）对骨干点进行检评，年度检评为市地震局对全市所有骨干点进行全面检评。

3、月检评：由各台站（科室）、骨干点自行组织，全体观测人员参加。检评时间安排在每月的最后一天或次月的第一天进行。台站（科室）的自检结果以书面形式报送分管局长，群测群防骨干点的自检结果以书面形式报送县市区地震局、科技局（地震办）。自检报告应包含下列内容：

（1）当月的断记、缺测情况。

（2）当月的数据报送情况。台站（科室）当月应速报地震次数、实际速报次数、15分钟内报出的次数、30分钟内报出的次数，迟报、漏报、错报次数等；定期报送数据的群测群防骨干点是否按时报出，迟报、漏报、错报次数等。

（3）各种记簿有无遗漏及差错。

（4）各种记录图纸的图面情况。

（5）各类仪器的工作状况。

（6）当月存在的其他主要问题。

（7）问题的责任人员，问题的原因分析，改进的措施及建议。

（8）检评时间和参加检评人员。

4、各台站（科室）、群测群防骨干点应高度重视月检评工作，坚持实事求是的原则，以严谨求实的态度，正确对待观测工作中存在的问题。凡在自检中弄虚作假或敷衍塞责者，将视情况给予通报批评或相应的处分。

5、季检评：县市区地震局、科技局（地震办）在月检评基础上，每季度抽检一至两个台站（科室），对其自检报告进行核实，并对前面存在的主要问题是否得到改进进行检查；县市区地震局、科技局（地震办）对骨干点自检报告进行核实，对存在的主要问题是否解决进行检查。季检评一般安排在季度末进行。

6、半年检评：县市区地震局、科技局（地震办）对台站（科室）和骨干点就半年来的观测工作和观测资料进行综合检查和评比。半年检评一般安排在6、7月份进行。

7、年度检评：市地震局对台站（科室）和全市骨干点全年观测工作和观测资料进行综合检查和评比。年度检评一般安排在12月份进行。

8、随机抽查：根据震情需要和我市举办的重大活动、重要节假日等，市地震局对台站（科室）和全市骨干点进行不定期抽查，县市区地震局、科技局（地震办）对所属骨干点进行不定期抽查，抽查结果进行通报。

9、全体工作人员和观测人员，应不断加强震情观念，开拓进取，努力提高自身素质和观测质量，为防震减灾事业和我市经济发展做出应有的贡献。

10、本制度自2002年12月1日起施行。

附件：

biaoshu.com市地震局观测质量检评领导小组成员名单

组  长：    biaoshu.com     副局长

成  员：         科技监测处处长

biaoshu.com     科技监测处科员

科技监测处科员

biaoshu.com市地震局震情会商工作制度

（讨论稿）

总  则

第一条　为了加强我市地震监测预报工作，提高地震分析预报水平，特别是短临预报水平，正确判断地震发展趋势，切实加强震情会商工作，特制定本制度。

第二条　会商人员必须站在讲政治的高度，努力实践“三个代表”重要思想，坚持科学的工作态度和严谨的工作作风，忠于职守，认真开展震情会商工作。

第三条　震情会商是地震监测预报工作的关键环节，局领导及全体业务人员必须高度重视，在人员、设备、工作环境条件等方面提供保证，确保震情会商工作顺利开展。

第四条　震情会商以biaoshu.com、长清两个专业台、我市骨干观测点及群测群防点的观测资料为基础，并注意吸收有关的宏观异常情况。

第五条　会商会充分发扬民主，坚持实事求是，以实际资料为依据，以科学分析为前提，严肃认真，深入分析，恰如其分地做出综合判断。

会商会议及时间

第六条　市地震局震情会商会设立周会商、月会商、半年会商、年度会商和临时会商。

第七条　周（月）会商由监测处负责召集并主持，局领导无特殊工作均应参加；半年、年度会商会由局领导主持，各处室负责人、全体业务人员、县（市）区地震局业务骨干、biaoshu.com、长清两地震台专家参加；临时会商会，主要根据省局要求或我市出现地震前兆异常及震情出现突然变化时，由局领导召集并主持，视具体情况确定参会人员。

第八条　周会商会于每周二上午召开，月会商会于每月最后一周的周二上午召开，节假日会商会时间服从省局统一安排；半年、年度会商会于全省半年、年度会商会召开之前两周举行。周（月）会商会，没有特殊情况不能随意提前或推迟。

会商内容

第九条　周（月）震情会商主要是：对上次周（月）会商会的结论进行检查、小结；研究地震活动和我市前兆观测资料变化的新情况，对下月、下周的震情做出综合分析判定。

第十条　半年、年度会商主要是：总结半年、年度地震监测预报工作情况，尤其是重点监视区震情的发展变化情况；对近年地震活动和其他各种观测资料的变化情况进行综合分析，提出下半年、下一年度或稍长时间内我市地震活动的可能趋势，对可能发生的破坏性地震进行预测，确定需加强监视的地区。

第十一条　临时会商会是在出现特殊震情事件的情况下召开的。其内容视具体情况确定。

会商资料

第十二条　会商资料主要有：必要的地震目录；鲁09井、鲁30井、章丘明水井、市中杜庙井、历城孙村井、长清西关井深井水位资料；平阴洪范池泉水水温资料；长清台体应变资料；biaoshu.com台地磁观测资料；biaoshu.com野生动物世界、biaoshu.com动物园等宏观观测资料；辖区内出现的宏观异常资料以及降雨量等其它必要资料。

第十三条  地震活动性分析采用MAPSIS分析预报软件，前兆资料采用CAPOmen分析预报软件，并应根据分析预报方法的发展，采用更为先进的分析预报系统。

第十四条　周会商应提供我市骨干观测点观测数据的日均值、五日均值曲线及降雨、气压资料；月会商、半年会商和年度会商还应提供必要的测震学指标曲线与图像以及宏观异常落实报告。

第十五条　会商会前参加会商会人员应对分管手段资料进行分析，提交书面分析意见。监测处负责对各项材料收集整理，编入会商报告。

会商程序

第十六条　对上次会商会的结论进行检验、总结。

第十七条　介绍外围和本区有关地震，分析是否属于正常地震活动。

第十八条 　利用近期各井水位观测资料的时序变化进行分析，并结合当地降雨、气压等资料进行相关性分析。

第十九条　利用长清台体应变资料曲线进行分析，并结合水位、水温及当地降雨等资料进行相关性分析。

第二十条  报告有无观测条件、环境改变情况。

第二十一条　报告有无宏观异常现象。

第二十二条　对各资料情况及本区下一阶段的地震趋势进行讨论。

第二十三条　监测处综合大家意见对我市及邻近地区的震情形势提出趋势性预测意见并讨论通过。

结果处理

第二十四条　设立专用会商会议记录簿。各种会商会均应认真做好记录，包括会商的日期、地点、参加人员（半年、年度会商会还应附会议代表名单）、主持人、会议议程、发言要点、会商主要结论及领导讲话要点等。

第二十五条　会商意见由监测处负责汇总、编写。

第二十六条　各会商会意见必须保存电子文档。半年、年度会商会意见要形成报告，提交全省会商会。对异常事件，必须在全省会商会前作好异常核实工作，并附异常调查报告。

第二十七条　会商报告应包括：全球、全国、全省及本区的地震活动回顾；对上一年度的预测意见进行客观评价；重点监视区震情趋势发展情况；对上年度确定的异常追踪落实的情况；我市震情监视情况；地震活动性分析；前兆手段综合分析；新出现的各类异常及落实情况；震情趋势预测意见。

第二十八条　会商意见由单位主要领导审定签发后，上报省局分析预报研究中心。周（月）会商意见要以电子文档形式于每周二下午4：00点前，通过E-mail上报省局分析预报研究中心。

第二十九条　会商意见要注意保密，不得随意传向社会。

附  则

第三十条　本制度由biaoshu.com市地震局负责解释。

第三十一条　本制度自二OO二年八月二十九日起实行。

附件1、　《会商会记录格式》。

附件2、　《周、月会商意见报送格式》。

附件3、　 各手段分管人员名单。

附件1：《会商会记录格式》

| 日 期 |  | 地 点 | 市局会商室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 徐波 | 会议名称 | 周（月)会商 |
| 参加人员： |
| 发言要点： |
| 会商总结： |
| 领导讲话： |

记录者：

# 附件2：《周、月会商意见报送格式》

机密★3个月

震 情 会 商 报 告

| 单 位 | biaoshu.com市地震局 | 会商会类型 | 周（月）会商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会商会地点 | biaoshu.com局 | 会商会时间 |  |
| 签发人 | biaoshu.com | 发送时间 |  |

一、本区地震活动情况：

二、前兆资料：

１、地下水位：

２、体应变：

３、水温：

４、地磁：

５、各宏观观测点

三、结论：

附件3：各手段分管人员名单

1、地震活动性分析：　         赵   biaoshu.com

2、体应变：                   biaoshu.com

3、地下流体：深井水位、浅井水位、水温、气压、降雨

biaoshu.com    biaoshu.com

4、测震及地磁：               赵加够

5、宏观异常情况：             biaoshu.com

地震监测设施和地震观测环境保护条例

中华人民共和国国务院令 第140号

现发布《地震监测设施和地震观测环境保护条例》,自发布之日起施行。
                                                      总理　李　鹏 
                                                     一九九四年一月十日

第一章  总 则

第一条 为了保护地震监测设施及其观测环境，保障地震监测预报工作的顺利进行，制定本条例。

第二条 本条例所称地震监测设施，是指地震台(站)监测设施、地震遥测台网设施和其他地震监测设施。

本条例所称地震观测环境，是指保障地震监测设施得以正常发挥工作效能的周围各种因素的总体。

第三条 地震监测设施所在地的人民政府负有保护地震监测设施及其观测环境的责任。

第四条 县级以上人民政府管理地震工作的部门对地震监测设施及其观测环境的保护工作，负责监督、检查、指导和协调。

第五条 任何单位和个人都有保护地震监测设施及其观测环境的义务。

禁止任何单位或者个人危害、破坏地震监测设施及其观测环境。

任何单位或者个人对危害、破坏地震监测设施及其观测环境的行为，都有权检举、控告。

第六条 保护地震监测设施及其观测环境，应当尽量避免或者减少对国家、集体和个人造成损失。

第二章  保护范围

第七条 地震监测设施的保护范围：

（一）地震台(站)内的地震监测仪器设备、设施；

（二）地震台(站)外的观测用山洞、仪器房、观测井(水点)、井房、观测线路、通信设施、供电设施、供水设施、专用堤坝、专用道路、避雷装置，及其附属设施；

（三）地震遥测台网接收中心的观测设备、设施；

（四）地震遥测台网的中继站、遥测点观测用房、地震传输设备、供电设备，及其附属设施；

（五）地形变、地磁、重力、地电测线和测点的测量标志及其保护设施、测量场地以及专用道路等。

第八条 地震观测环境的保护范围，是指地震监测设施周围不能有影响其工作效能的干扰源的最小区域。

第三章  保护措施

第九条 县级以上地方人民政府管理地震工作的部门应当将本行政区域内地震监测设施的分布地点及其观测环境的保护范围，通报同级公安机关和城乡规划部门。

第十条 新建或者扩建地震台(站)、地震遥测台网的规划和计划，县级以上地方人民政府管理地震工作的部门应当通报地震监测设施所在地同级城乡规划部门。

新建和扩建地震台(站)、地震遥测台网，应当征得建设地县级以上人民政府城乡规划部门同意，并按照国家有关地震台(站)观测规范的要求选址，避开各种干扰源。

第十一条 无人值守的地震台(站)、地震遥测台网以及其他地震监测设施，应当由拥有该监测设施的单位委托所在地乡级以上人民政府或者社会团体、企业事业单位负责保护。当事人双方应当签订《地震监测设施委托保管书》，明确各自的权利和义务。

第十二条 新建、改建、扩建建设工程，应当避免对地震观测环境造成妨害确实无法避免而又必须建设的国家重点工程，建设单位在工程设计前应当征得县级以上人民政府管理地震工作的部门同意，并采取下列措施：

（一）增建抗干扰工程，确保地震监测设施发挥正常工作效能。所增加的工程建设费用由建设单位承担。

（二）拆迁地震监测设施。由地震监测设施使用单位负责办理拆迁手续，建设单位承担拆迁、新建地震监测设施的全部费用。在新的地震台(站)、地震遥测台网正常开展工作满一年后，原地震台(站)、地震遥测台网方可拆除；因建设国家重点工程，确需提前拆除地震台(站)、地震遥测台网的，应当由建设单位报请国务院管理地震工作的部门批准。

第十三条 禁止下列危害、破坏地震台(站)监测设施及其观测环境的行为：

（一）进入地震台(站)进行影响地震监测工作的活动，或者拆除、损坏地震台(站)建筑、设备、设施；

（二）在地震台(站)的观测环境保护范围内进行爆破、采石、设置振动设施或者堆放金属物品；

（三）在地电布极区埋设金属管道、修建变电所以及切断、损坏观测线路和地下设施；

（四）破坏、污染观测井(水点)；

（五）在地形变和地磁的观测墩至观测标志之间以及在观测标志周围设置有碍测量的障碍物；

（六）在地震观测环境保护范围内设置高频电磁辐射装置，影响地震台(站)监测设施工作效能；

（七）危害、破坏地震台(站)监测设施及其观测环境的其他行为。

第十四条 禁止下列危害、破坏地震遥测台网设施及其观测环境的行为：

（一）拆毁、损害地震传输设备和附属设施或者在距其10米范围内挖掘土石；

（二）移动、损坏观测线路；

（三）在距超高频天线接收端前方250米范围内种植成片林木、堆放金属物品；

（四）在距地震传输设备250米范围内点火烧荒；

（五）危害、破坏地震遥测台网设施及其观测环境的其他行为。

第十五条 禁止擅自移动、损毁地震测量标志或者在距地震测量标志50米范围内施工以及进行可能妨害其工作效能的其他活动。

第十六条 用于地震监测的通信网络和电力线路设施的保护，按照国家有关规定执行。

第四章  奖励与处罚

第十七条 对下列单位和个人，由县级以上人民政府或者其管理地震工作的部门给予奖励；

（一）严格执行本条例，为保护地震监测设施及其观测环境，作出显著成绩的

（二）对破坏、哄抢、盗窃地震监测设施的行为检举有功的；

（三）制止破坏、哄抢、盗窃地震监测设施的行为，防止事故发生的。

第十八条 对违反本条例第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的地震监测设施所在地县级以上人民政府或者其管理地震工作的部门有权制止，并责令限期改正；造成损失的，应当承担赔偿责任；对有关责任人员，由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

违反本条例的规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十九条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请复议或者提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议，也不提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。

第五章  附 则

第二十条 本条例由国务院管理地震工作的部门负责解释。

第二十一条 本条例自发布之日起施行。一九七九年经国务院批准、由国家地震局发布的《国家地震局关于保护地震台站观测环境的暂行规定》同时废止。

地震科普知识

# 一、地震基本知识

地震是一种使人类文明毁于瞬间的巨大天灾.它的发生是不以人的意志为转移的。目前的地震预报水平还不能准确的说出它将要发生的时间、地点和震级。但是，经过几十年的探索，我们有办法减轻地震所造成的损失，这就是“防震减灾”。为提高广大群众的防震减灾意识，掌握自防、自救的技能，降低震灾损失，在群众中应加强对防震减灾知识的宣传。现将有关地震和减灾的常识介绍如下：

- 地震发生的原因与分类

地球内部深层物质的不断运动和变化，促成地球表层，尤其是地壳的不断运动变化，从而在漫长的地质年代里，逐渐积累了巨大的能量。在地壳某些脆弱的地带，当它承受不了巨大的应力作用时，或者岩层突然发生破裂，或者引发原有断层的错动，这就是地震。

地震根据成因可分为：天然地震、诱发地震和人工地震，其中天然地震主要包括构造地震、火山地震、塌陷地震。

# （二）地震的几个概念

震源、震中、震中距、震源深度是地震的几个基本感念。地球内部直接发生破裂的 地方称为震源。震源正对着的地面称为震中。震中到观测点的距离称震中距。震源到震中的距离称震源深度。

按震源深度的不同，地震又分为浅源地震、中源地震、深源地震。震源深度小于60公里的为浅源地震；震源深度为60—300公里的为中源地震；震源深度大于300公里的为深源地震。

# 二、震前异常

# （一）震前动物异常

各种动物都有自己的特殊的感受器官，它能灵敏地接受到外来的信息。因此，当动物机体受到外界某种刺激时，便产生各种异常反应。地震也会对许多动物造成刺激，使动物在震前出现异常反应。由于地震前兆信号在时间上、空间上、强度上有自己的特点，所以会使动物异常反应出现新的特征。这就为我们识别地震异常提供了条件。

1、震前动物异常特征

震前有异常反应的动物达几十种之多，常见的有狗、鸡、鼠、鱼、鸟、蛇、猪、牛、羊、马、驴等十多种。其反应特征是：

（1）行为表现为烦躁、恐慌不安、不进食、不进窝等，少数表现为萎靡不振、条件反射暂时消失等。具体表现有：

a、鱼类：出现翻腾、群迁、浮于水面，当鱼头与鱼身平行水面即属地震异常，鱼头向上，鱼身向下的属干扰（缺氧）。昏迷状态，从深水向浅水区和岸边游动，跃出水面等。

b、穴居动物：老鼠，在大震前一至五天，或半个月，白天成群出洞，乱窜乱叫，慌乱搬家，带仔鼠外逃，不怕人，见食物也不大理会等；蛇在大震前几天，在严寒季节能从洞里出来。

C、家畜：狗在大震前几小时至几天内，出现惊慌不安，昼夜漫无目标地连续狂吠。有的则愁叫嚎哭，声音低沉。有的爬上屋顶，不进屋，惊慌地跑出村外。

猪出现烦躁不安，不想吃食，在圈内乱撞乱叫，甚至越圈逃出。

猫出现惊慌不安，叫声凄惨，见老鼠也不捉。兔在笼内乱跑乱撞，后脚直立，企图外窜，甚至怪叫。

牛、马、骡、驴、羊等出现焦躁不安，不想进食，乱跑、惊车、嘶叫，不进厩，或在栏内乱蹦乱跳等现象。

d、家禽及鸟类：大震前一二天鸡、鸽等出现惊飞紧张，不进窝等现象。鸡在窝里直打“扑拉”。鸽，还出现视听反应，颈直立，似见危险之物。

鸭、鹅，出现赶不下水，或在水中拍打翅膀，惊飞，晚上不进窝、发呆、不思食等症状。

虎皮鹦鹉等观赏鸟，临震前在笼中猛烈地冲撞，叫声惊恐。

# (2)时间分布特征

震前动物异常反应的时间，多集中在一天之内，即各种动物群体反应达到最大峰值的时间，是在震前24小时之内（这是临震预报时间要素的重要依据）。也有长至十天、半月的，短至几十分钟到几分钟的，参考下表：

动物出现异常反应与发震时间的关系

| 动物名称 | 震前出现异常的时间 |
| --- | --- |
| 狗 | 震前半小时至2天 |
| 鸡 | 震前1—3天 |
| 鼠 | 震前1—5天，甚至半个月 |
| 鱼 | 震前几小时—10天 |
| 鸽子 | 震前几小时—1天 |
| 野鸡 | 震前1—2天 |
| 蛇 | 震前2—3天（如出冬眠约提早10天以上） |
| 猪、牛、马、羊 | 震前几小时—1天 |
| 东北虎 | 震前几小时 |
| 虎皮鹦鹉、天鹅等 | 震前10几分钟—几小时 |

(3)空间分布特征

震前动物异常的分布是不均匀的。常集中在下列地区：

—活动断层的走向、拐点、交叉点或端点等突出的构造部位附近及有关发震构造带附近；

—在未来地震的极震区和高烈度地区。

基于上述空间分布特点，一旦发现动物异常集中的地区，就要视为该地区有临震的危险，且空间分布愈广，则暗示未来的地震可能愈强烈。

(4)数量与程度特征

震前动物异常反应，一般是种类多、数量多、程度强烈，持续时间长等。如果在一个地区发现种类较多、数量较大、反应程度较强烈、持续时间较长的动物异常现象，则暗示着未来的地震可能会较强烈或很强烈。

# (5)震前动物异常与震级的关系

震前动物异常的种类、数量、时空分布、反应的强烈程度等，随着地震震级的增大，有相应增加的趋势。从统计的一般情况来看：

—3级左右的有感地震前，可能看到某些动物出现异常反应；

—5级左右的地震前，在一定的地区范围内，常见动物会出现较为明显的异常反应；

—7级左右的地震前，较大地区范围内，多种动物会出现大量的强烈异常反应。

综上所述，震前动物异常的种类、数量、强烈程度、时空分布与发震时间、地点、震级的关系是明显的，只要掌握了这个关系，对发现动物异常特征进行相关性分析，就能有效地预防地震的袭击。

# 2、重视“假异常”的观察

非地震前兆信息和动物本身的原因，也会引起动物行为上的异常反应，即“假异常”反应。非地震的干扰因素很多，可分为两类：一类是环境因素，主要包括：气象因素、季节因素、饲养因素、生物干扰、环境污染等因素。一类是生理因素：主要包括：生理活动、病理因素、个性因素等。以上等非震因素引起的动物异常，必须做好观察记录，这些都是“异常本低”工作的内容。所谓“异常本底”，是指在在正常情况下，摸清：

（1）常态下，多数动物表现的的症状，少数或个别动物的异常症状，并加以记录；

（2）找出引起动物行为的非地震因素，并加以分析总结。“异常本底”是一项重要的基础性工作，是落实异常的重要判据，一定要常备不懈地做好这项工作。

# （二）震前植物异常的识别

有的震前植物也会出现异常现象，主要表现为：

1、不适时令的开花、结果。震前，出现花期提前或延后的的异常现象，例如，1974年11月份我国东北地区出现不少杏树开花现象，结果1975年2月4日发生了7.3级地震。

2、重花、重果。在地震前，有些植物在开花结果后又重新开一次花，甚至结果。也有的果子快成熟了，旁边又长出一些花来。人们称这种异常为重花重果现象。

3、提早出苗、萌芽和成熟。这类现象一般在我国北方严冬季节才比较明显。例如，1975年海城大震前，个别地方在严冬的季节竞长出青草来。

4、极不易开花的植物突然开花结果。在正常气候情况下，竹子突然开花属于异常现象。唐山大震前两天，天津南郊商业局院内发现一丛细竹开花。

5、生态上的变异性。如震前发现青菜叶子上开花，南瓜结果后顶上又开花等怪现象。

6、植物“活动”方式的异常变化。植物一般是不会自由的做出各种动作的，但含羞草的叶子在震前10小时左右耷拉下来，合欢树的叶子出现半合状态。

7、植物在震前突然枯萎死亡。1976年唐山大震前两天，柳树在枝条尖部20厘米出现枝枯叶黄的现象，远远望去好象柳树戴上了黄帽子。有的地方还出现梧桐枯萎的现象。

植物除了上述几种形式之外，还有一些少见的异常现象，如松潘大震前，温江地区发现草木变色等现象。

植物异常出现的时间很不一致，有的在震前一年，也有的在震前几个月到几天不等，总的来看植物异常出现的时间较早，个别反应敏感的植物出现异常的时间离发震时刻很近，在观察中注意气象等干扰因素的影响。

# （三）关于地震前地下水与地表水异常的识别

1、地下水异常的识别

许多大震震例表明，震前几小时到几天、几十天，在震中区多次发现地下水异常变化，见表1、表2（附后）。

（1）、地下水异常特征

a、地下水位异常变化

干旱天气或隆冬季节，水位突然上升；多雨天气，水位出现明显下降；

水位升降幅度大、速度快。其升降幅度达几十厘米甚至几米，唐山大震前的井水水位升降幅度达0.5—4米左右；其升降速度在几小时甚至几分钟内就能达到峰值；

水位出现忽上忽下的剧烈变化。

b、井（泉）水冒泡现象

大震前，井（泉）水出现翻花冒泡现象，这种现象一般比拟水位升降现象出现的时间早，且越接近发震时刻异常则越激烈。

c、井（泉）水温度变化大

井（泉）水温的变化有升降两种现象，温度升高达几十度，温度降低幅度一般1—2度。

d、井（泉）水化学变化

震前井（泉）水化学变化形式有水发浑、变色、变味等，唐山大震前井水出现过黑、红、黄等颜色。松潘大震前井水出现过先发浑，后变成褐色。水味有咸、苦、甜等变化，有时还会出现几种味交替变化。

e、空间分布特征

地下水异常多集中在下列地区：一是震中区及其外围断裂带上或其附近离高烈度区内；二是有一定的水文地质条件控制的地区内，即具备一定的储水条件和应力条件的地区。

地下水异常的时空分布特征与动物异常的时空分布特征具有相似性，这为我们综合分析地震异常提供了条件。分析时要利用好这些条件。

f、时间分布特征

地下水异常高峰多数集中在震前1—2天。参看下图

（2）地下水非震因素的干扰

a、水位干扰因素

外来水源、季节性变化、人为因素等。

b、水温的干扰因素有：

特殊气候、大型地表水体的影响、人为因素等。

c、水质干扰因素有：

不同含水从的连通、污染等。

d、打旋的干扰因素有：

流入井内的地下水径流量增加、井壁进水不均匀等。

e、翻花、冒泡的干扰因素有：

井底腐泥产生的气体、水质发生腐变、水温升高等。

# 2、地震前的地表水异常特征

地表水是指地面以上的水、如河流、湖泊、水库、坑塘等。其特征主要是：

震前出现发浑、变色等异常现象。1970年1月5日，通海7.7级大震前一天，杞麓湖湖底向上冒出大量红泥水，湖水浑浊得象米汤一样。同时附近的秧田水面，也出现浑浊、翻红色泥砂等怪现象。翻花、冒泡、水位、水温等异常现象与地下水相似。

# （四）震前地形变、声、光的异常特征

1、震前地形变的异常特征

震前出现地形变种类较多，常见的有地裂缝、塌陷、地物形变、地鼓包等。生活中注意观测和分析，是能够发现震前地形变的。

2、震前地声异常特征

地声，是一种重要的宏观前兆现象。其声相特征有雷声、狂风怒吼声、炮声、机器声、大树折断的“嘎叭声”、撕布声。此外震前地声还有象“牛叫声”“砖石撞击声”“沟内空响声”“铅球滚过地板的辘辘声”“击鼓声”等等。究其原因，是由于地下岩石破裂、断裂而产生的。震前最多的一种是象雷声。有的声音由远处传来，又由近趋远。每次地声持续时间都不长，大约为几秒至一分钟左右。

3、震前地光的主要类型及特征

地光无固定形态，条、片、柱、带、球状皆有，五光十色，以兰、白、红者居多。地光不仅出现在震中区，而且沿活动构造带的许多点上也会出现。

# （五）关于识别地震异常的分析方法

识别地震异常采用综合分析方法是有效可行的。综合分析包括两个方面的内容。一是对动植物异常和地下水、地表水异常本身，即对异常的种类、数量、程度、持续时间、时空分布等进行综合分析；二是将动植物异常与地下水，地表水异常结合起来进行综合分析。具体步骤是：

1、条件性分析：分析观察对象是否具备发生地震异常的条件。如苍蝇、蝗虫等就不具条件；

2、有效性分析：分清地震异常现象受干扰因素影响的程度，确定异常现象的有效比重；

3、特征性分析：地震异常通常是种类多、群体性强、特征性明显等，且随之震级而变化；

4空间性分析：地震异常在空间上是不均匀的，在某些领域或地段上有相对的集中性。

5、时间性分析：地震异常出现的时间亦具有相对的集中性，在震前1天内或几天内，异常最为突出达到峰值。

6、强度性分析：无论是动物或地下水，大震异常一般持续的时间较长，有时几起几落，且程度剧烈。

7、相关性分析：一是对种的个体异常进行对比综合；二是对种的群体异常进行对比综合；三是对多点和大范围的观察情况进行对比综合。

根据以上对动植物和地下水地表水震前异常特征的介绍以及综合方法的介绍，只要掌握好，是可以正确识别上述地震异常的 。

# 三、地震来了怎么办

抓住时机，利用预警时间紧急避震。大地震的发生虽然十分突然，但在大地强烈震动之前，仍能出现一些人们能够感觉到的有关现象。这些在大震前短暂的时间内出现的、能够预示强烈地震即将到来的临震宏观现象，叫做大震预警现象。主要有：地面的初期震动、地声、地光等。从人们发现预警现象开始，到房屋倒塌，这个时间差称为大震预警时间。据统计，预警时间可达十几秒钟，少数可达20秒以上，在20秒以内的占83%，平均预警时间为13.6秒。地震时，人们如果能抓住预警时机就会有声的希望。

# 四、地震科普文摘

- 地震前气象上常出现什么异常？

一次地震，特别是强烈地震之前，总会出现一些气候和天气的异常现象。如热异常，在某些地震之前非常明显。1966年3月8日邢台7.3级地震前的7天内，平均气温由零下13度一下增到零上11度。海城1975年2月4日的7.3级地震前的一旬，比历年同期高出3.7度。临震当天八时至九时半暴发性增温12度，使寒冷的冬天出现了闷热的现象。这种异常现象，是由于孕震区处于地壳激烈变动前夕，临破裂前地下热能发生了剧烈扩散，并通过某种途径输送给了大气。这种热异常范围小，持续时间短。

有的专家还总结出，在地震前的一年或几年的一定时段内，先出现大旱而后是洪水大涝，或先是大涝而后大旱；或旱涝交替出现，之后发生大地震。这种震例，国内外均有，如1970年南通地震，在前二、三年都出现百年不遇的特大洪水，造成大涝，之后又出现少有的大旱。1989年河北大名地震前出现过旱涝交替的现象。其它还有震前怪风、淫雨、黄尘、大气混浊等各种现象。

（二）气象异常与地震

一场罕见的大暴雨过后，人们往往担心会不会发生地震。也许你会问，难道暴雨和地震也有关系吗？当我们翻开历史，就会发现这样一些事实:唐山大地震前一年，震区下了一场极为少见的大暴雨；内蒙和林格尔强震前两年，下了一场雨量达600毫米的特大暴雨，邢台大地震前二年多，以震区为中心发生了特大洪涝。虽然也有相反的例子，但诸如此类的现象出现，使得人们很自然地把气象异常与地震紧密联系在一起。

为什么气象异常与地震有关呢？科学家在室内实验发现，当岩石被水浸后，由于物理化学作用，其强度大为降低。后来在野外进行人工注水和抽水的实验也证实了这一点。当抽水时，随着断层面逐渐缺水，岩石强度不断加强，地震活动水平也随之下降到几乎停止；再注入水后，随着岩石间隙水压的断层蠕动复苏，地震重新活跃起来。看来地震发生的可能，确实与降水有关。

除此之外，地震来临时的气象异常现象还包括风、云、雷、雪等等。美国的一位科学家近十年来的研究工作证明：每当地震前的4-6个星期内，地震区都出现了一连串的强烈高气压，导致加州海岸附近的太平洋上产生强风，他甚至认为，是这些高气压和强风引发了地震。

日本的一位作过奈良市市长的健田忠三郎能根据天空中的云彩预报地震。1978年3月6日上午，这位市长正在参加一次记者招待会，他指着天上云对记者说：“这就是地震云，不久会有一次强烈的地震震动日本广大地区。”结果，就在第二天，日本附近的海里发生了7.8级地震。根据空中云彩的形状、颜色预报地震在我国也有过记载。1935年成书的宁夏《隆德闲置》就明确写着：“天晴日暖，碧空晴净，忽见黑云如缕，宛如长蛇，横亘空际，久而不散，势必地震。”虽然人们对地震云一有的持怀疑态度，但实践中根据地震云预报地震的成功率还是相当大的。

更值得注意的还有“热异常”和“大气浑浊”现象，尽管季节不同，地区有别，许多地震前都出现特别闷热、爆热等与当时季节不协调的气温。震前“大气浑浊”也是一个比较普遍的现象。
这些异常现象可以用地震前后出现的“地气”加热效应和污染效应来解释。根据一些“地气”的]测定表明，其中成分很复杂，并因地而异。其中往往带有颜色和气味，造成大气污染；还含有大量吸湿性的、带电的气溶胶。它通过本身携带的热能和含有的大量二氧化碳形成“温室效应”而引起“热异常”。

气象与地震的关系，是一个古老而年轻的课题。近年来，随着人们对气象因素认识的深化，必将成为预报地震的一个手段。

（三）动物预报地震

1976年7月28日凌晨，唐山市万籁俱寂，一片宁静，整个城市正在沉睡之中。谁也没有料到，一场灾难正在向这个城市袭来。1时，2时，当3时42分到来时，突然，大地发出了可怕的怒吼，城市激烈地摇晃起来，震惊中外的大地震爆发了。

看来，人们事先一点也不知道灾难的降临，甚至连一点预感都没有。可是事后人们回忆震前的动物行为，就不能不令人感到惊奇。就在这次地震的前一天，7月27日上午10点钟，唐山地区滦南县王东庄的一位农民，在棉花地里见到大老鼠叼着小老鼠跑着，小老鼠依序咬着尾巴，排成一串跟着。7月25日上午，抚宁县徐庄，有人发现成百只黄鼠狼从一堵古墙里倾巢而出，大黄鼠狼有的背着小的，有的叼着小的，向村里转移。当天傍晚，又有10多只黄鼠狼围着一棵核桃树打转。7月26日和27日，黄鼠狼又陆续向村外转移。那几天黄鼠狼不停地嚎叫，很不安宁。

昌黎县有一家养了二三百只鸽子，唐山地震前一两个小时，鸽子全部飞出窝，把主人和邻居都闹醒了，大家出来看究竟是怎么回事，随后又进屋睡觉，但刚一躺下，大地震就发生了。

唐山市殷各庄有一条狗，临震前那天夜里，就是不让主人睡觉，主人一躺下，它就进屋来咬，主人把它赶跑，上床睡觉，它又进来咬了主人一口，主人拿起棍子出房门追打，刚出去一会儿，大地震就发生了。

另外家禽和大牲畜前都有异常表现。那么震前动物为什么会发生异常反应呢？地震源以什么信号刺激了动物？动物又以什么感觉器官接受了这些信号？这些问题至今还是一个谜，尚未搞清楚。

有的人认为，地震前，震源区的岩石在强大的地震应力作用下，发生着强烈的物理和化学变化，同时产生声（机械振动）、光、电、磁和热等物理现象。地震前所产生的超声波和次声波，人们听不到，但对有些动物来说，它们却听得非常清楚。地光是地震的一种前兆现象，地光耀眼夺目，五彩缤纷，它对动物可能是有刺激的。美国地球学家埃弗恩丹认为，一是某些动物对地磁场的微小变化很敏感，所以发生震前异常行为；另一是很多动物的听力比人强得多，它们能听到频率极高或级低的声音，因而震前发生反常行为。

对动物与地震关系的研究还处于探索阶段，只能作为预报地震的参考，只有结合其它地震的前兆现象，加以综合分析，才能得出正确的结论。总之，动物在地震前为什么会有异常反应还是个谜，有待于深入研究。